ПРОЕКТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИНЯВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ IV

Перечень основных факторов риска

возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Генеральный директор           					Рейнштром В.А.

ООО «ПКФ «ОРБИТА»

Руководитель проекта						Клинкова Е.М.

Главный архитектор проекта                                             	Метейко Н.А.

Главный инженер проекта                                                       	Половников А.В.

Синявино

2016 год

Перечень сокращений

|  | Инженерно технические мероприятия |
| --- | --- |
| ГО | Гражданская оборона |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |
| СП | Свод правил |
| МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| РД | Руководящий документ |
| ЗС | Защитные сооружения |
| ОВ | Отравляющие вещества |
| АХОВ | Аварийно химически опасные вещества |
| ЛВЖ | Легковоспламеняющаяся жидкость |
| ГЖ | Горючая жидкость |
| ВУВ | Воздушная ударная волна |
| СУГ | Сжиженные углеводородные газы |
| АЦ | Автоцистерна |
| ГВС | Газовоздушная смесь |
| ГРП | Газорегуляторный пункт |
| ПЧ | Пожарная часть |
| ПС | Подстанция |
| ВЛ | Воздушная линия |
| ТП | Трансформаторная подстанция |
| РУ | Распределительное устройство |
| РВС | Резервуар вертикальный стальной |
| РГС | Резервуар горизонтальный стальной |
| ГСМ | Горюче смазочные материалы |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ТВС | Топливно-воздушная смесь |

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА	7

2. краткое описание места расположения синявинского городского поселения	7

2.1. Местоположение Синявинского городского поселения в системе расселения	7

2.2. Данные о площади, характере застройки, численности населения, специализации деревни	8

2.3. Природно-климатические условия в районе расположения городского поселения	14

2.4. Наличие на территории проектирования объектов, отнесенных к категориям по ГО	18

2.5. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территорий в военное и мирное время	18

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	19

3.1.  Характеристика территории расположения Синявинского городского поселения по опасности природных процессов и явлений.	19

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	22

4.1.  Аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ.	22

4.2.  Аварии на пожаровзрывоопасных объектах.	23

4.3.  Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ.	23

4.4.  Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ.	23

4.5.  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	23

4.6.  Аварии на транспорте.	30

4.7 Обобщенный перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций	33

4.8 Границы поражающего воздействия при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения	35

4.9 Границы поражающего воздействия при авариях при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом	35

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА	40

6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ.	40

7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА	41

7.1 Оповещение по сигналам ГО и ЧС	41

7.2 Мероприятия по световой маскировке	42

7.3 Предложения по укрытию населения	43

7.4 Мероприятия по предупреждению ЧС, возникших в результате природных явлений в районе расположения Синявинского городского поселения.	43

7.5 Мероприятия по предупреждению ЧС, возникших на объектах Синявинского городского поселения.	45

7.6 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.	45

7.7 Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов инженерно-технического обеспечения населения.	49

8. перечень основных документов, использованных для разработки раздела	68

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАЗДЕЛА

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в составе материалов по обоснованию Проекта генерального плана Синявинского городского поселения  Кировского  муниципального района Ленинградской области.

Задание на подготовку генерального плана Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района Ленинградской области.

Исходные данные и требования ГУ МЧС России по Ленинградской области

Настоящий раздел разработан на основании действующих в Российской Федерации строительных норм и правил, государственных стандартов в области строительства, а также законодательных и других нормативных правовых актов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Заказчик: Администрация Синявинского городского поселения

Разработчик: ООО «ПКФ « ОРБИТА»

В разделе использованы термины и определения, которые установлены государственными стандартами и правилами, относящимися к предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории.

# краткое описание места расположения

# синявинского городского поселения

# 2.1. Местоположение Синявинского городского поселения в системе расселения

Синявинское городское поселение расположено в Кировском районе Ленинградской области России.

Расположен в центральной части области, в 45 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга и в 8 км от районного центра города Кировска. Находится рядом с Мурманским шоссе М18, в 9 км к юго-востоку от станции Петрокрепость.

В Синявинском поселении расположено несколько садоводств общей численностью около 15 тысяч участков. Их владельцы в основном жители Невского, Василеостровского и Московского района Санкт Петербурга. В летнее время население садоводств достигает 30 тысяч человек.

# 2.2. Данные о площади, характере застройки, численности населения, специализации деревни

В настоящее время, в соответствии с п.п. 1.1. статьи 10 Федерального закона от 06.11.2003 года, №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделение муниципальных образований статусом городского, сельского поселения, осуществляется законами субъектов Российской Федерации.

На основании статьи 1 областного закона Ленинградской области от 29.11.2004 года, №100-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» установлены границы и наделено статусом городского поселения муниципальное образование Синявинское городское поселение.

Территория городского поселения определена в границах, утвержденных областным законом от 29.11.2004 N 100-оз "Об установлении границ и наделении статусом муниципального района муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе и статьей 2 Устава МО Синявинское городское поселение.

Территория городского поселения составляет 494,99 км2.

В состав территории городского поселения входят земли независимо от форм собственности и их целевого назначения.

В состав Синявинского городского поселения входит городской поселок Синявино ( территория 1).

Картографическое описание границ Синявинского городского поселения в Кировском муниципальном районе.

По смежеству с Приладожским городским поселением

От точки пересечения створа западной границы квартала 9 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза с береговой линией Ладожского озера на юг по створу западной границы квартала 9, пересекая Новоладожский и Староладожский каналы, по западным границам кварталов 9 и 8, по створу западной границы квартала 8 до северо-западного угла квартала 15 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза; далее на юг по западной границе квартала 15, по створу западной границы квартала 15 до шоссе "Кола"; далее на запад по шоссе "Кола" до створа восточной границы квартала 26 этого лесничества; далее на юг по створу восточной границы квартала 26, пересекая шоссе "Кола", на юг по восточной границе квартала 26, на запад по южной границе квартала 26 до западной границы квартала 48 этого лесничества; далее на юг по западной границе квартала 48, по створу западной границы квартала 48 до северной границы квартала 130 этого лесничества; далее на восток по северной границе квартала 130, на юг по восточной границе квартала 130 до северной границы квартала 60 этого лесничества; далее на восток по северной границе квартала 60 до реки Черная; далее на юг по реке Черная до южной границы квартала 60 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза.

По смежеству с Кировским городским поселением

Далее на запад по южным границам кварталов 60 и 131 до восточной границы квартала 69 этого лесничества; далее на юг по восточным границам кварталов 69 и 79, на запад по южным границам кварталов 79 и 78, на север по западным границам кварталов 78 и 68, на запад по южным границам кварталов 67, 66, 65 и 125 Мгинского лесничества, на северо-запад по западной границе квартала 125, на запад по северной границе квартала 124 до пересечения со створом восточной границы квартала 42 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза; далее на север по створу восточной границы квартала 42, пересекая квартал 58, на север по восточным границам кварталов 42, 39 и 35 до западной границы квартала 18 этого лесничества; далее на север по западной границе квартала 18, пересекая шоссе "Кола", до подъездной автодороги к ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз); далее на север по этой подъездной автодороге до пересечения с мелиоративным каналом; далее на запад по мелиоративному каналу до реки Черная.

По смежеству со Шлиссельбургским городским поселением

Далее на север по мелиоративному каналу до границы земельного участка ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз); далее на север, а затем на восток, пересекая Старосинявинскую дорогу, вдоль границы земельного участка ООО "Марьино" (бывший Кировский леспромхоз) на расстоянии 50 метров от нее (от огороженной территории предприятия) до северной границы земельного участка бывшего Синявинского поселкового совета (согласно Государственному акту на право пользования землей серии А-1 N 013810 от 19 апреля 1989 года, выданному исполнительным комитетом Кировского района Совета депутатов трудящихся); далее на восток по северной границе земельного участка бывшего Синявинского поселкового совета до пересечения со створом западной границы квартала 1 Мгинского лесничества (северная часть) Кировского лесхоза; далее на север по западной границе квартала 1, пересекая Староладожский и Новоладожский каналы, до береговой линии Ладожского озера.

По Ладожскому озеру

Далее на северо-восток по акватории Ладожского озера до условной точки на середине пути между мысом Маяцкий Носок (Кошкин) и островом Новый Зеленец; далее на север по акватории озера до условной точки на середине участка границы Ленинградской области между западным и восточным берегами Ладожского озера; далее на юг до исходной точки, включая острова в Ладожском озере, ограниченные этой линией.

На территории МО Синявинское городское поселение расположены две крупные организации: ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» и ОАО «Птицефабрика «Северная», кроликоферма на 1000 штук молочного поголовья ООО «Ферма» и 18 индивидуальных предпринимателей.

Численность населения Кировского района в целом и Синявинского городского поселения  по состоянию на 14 октября 2010 года.

|  | Мужчины и женщины | Мужчины | Женщины | В общей численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | мужчины | женщины |
| Кировский муниципальный район | 101353 | 46699 | 54654 | 46.1 | 53.9 |
| Городское население | 90547 | 41671 | 48876 | 46.0 | 54.0 |
| Сельское население | 10806 | 5028 | 5778 | 46.5 | 53.5 |
| Городское поселение Синявинское | 3620 | 1818 | 1842 | 49.0 | 51.0 |

# 2.3. Природно-климатические условия в районе расположения городского поселения

Климат

Климат поселения умеренно холодный, переходный от морского к континентальному. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры, несущие воздух атлантического происхождения. Вхождения атлантических воздушных масс сопровождаются обычно ветреной пасмурной погодой, относительно теплой — зимой и сравнительно прохладной — летом.

Температурный режим. Средняя годовая температура воздуха составляет 3,3-3,6 градусов. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет минус 9,0 — минус 8,4 градуса. Абсолютный минимум температуры воздуха в районе работ составляет минус 50 градусов (по данным м/ст Будогощь).

Самым теплым месяцем на рассматриваемой территории является июль, со средней температурой воздуха около 17 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 34 градуса (м/ст Мга).

Осадки. Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. В среднем в районе работ в год выпадает 580-650 мм осадков. Около 70% годовых осадков выпадает в теплый период года — с апреля по октябрь с максимумом в августе (76-89 мм).

Устойчивый снежный покров образуется в среднем в первой декаде декабря и разрушается в первой декаде апреля. Наибольшая за зиму мощность снежного покрова может достигать 77 см.

Нормативная толщина стенки гололеда для высоты 10 м над поверхностью земли, превышаемая 1 раз в 5 лет, составляет не менее 3 мм.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течение всего года преобладают ветры южного, юго-западного и западного направлений. Повторяемость этих направлений, как правило, превышает 50%. При этом наиболее часто они отмечаются в холодный период года. В летние месяцы повторяемость ветров юго-западной четверти несколько уменьшается, северо-восточной — увеличивается.

Максимальные скорости ветра приходятся на октябрь-декабрь, наименьшие — июль-август.

Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с (м/ ст Петрокрепость).

Гидрологическая характеристика, использование поверхностных вод.

Гидрографическая сеть Синявинского городского поселения Кировского района Ленинградской области принадлежит к бассейну Ладожского озера (является частным бассейном Балтийского моря) и представлена многочисленными болотами. Питание болот осуществляется в основном за счет талых снеговых, дождевых и подземных вод.

Ладожское озеро – крупнейший водоем Европы и один из самых северных среди великих озер мира. Длина береговой линии озера без учета длины береговой линии островов составляет 1570 км, на долю шхерного района приходится 790 км. Объем водной массы озера 838 км3. Максимальная длина озера 219 км, максимальная ширина – 130 км. Состояние экосистемы озера является результатом сложного взаимодействия процессов, происходящих на водосборе и в водоеме под воздействием природных и антропогенных факторов.

Гидрологические условия и ресурсная база подземных вод.

Гидрогеологические условия поселения характеризуются наличием двух водоносных комплексов, воды которых приурочены: первого – к четвертичным отложениям, второго – к дочетвертичным отложениям.

Водоносные четвертичные отложения характеризуются чрезвычайной литологической изменчивостью и невыдержанностью в плане. Направление потока грунтовых вод от водоразделов в целом к впадине Ладожского озера. Воды гидравлически связаны с уровнем воды в Ладожском озере.

В состав первого водоносного комплекса входят водоносные горизонты, приуроченные к аллювиальным (a IV), биогенным (b IV), озерным (l IV) и озерно-морским (lm IV) и к верхнечетвертичным озерно-ледниковым (lg III), флювиогляциальным (f III), ледниковым (g III), межледниковым озерным (l III) отложениям.

При оценке эксплуатационных запасов данный водоносный комплекс рассматривается, главным образом, как источник восполнения запасов подземных вод нижележащего дочетвертичного комплекса.

Грунтовые воды верхнее четвертичного -современного водоносного комплекса из-за низкой водообильности и незащищенности от поверхностного загрязнения не могут быть рекомендованы для питьевого и технического водоснабжения.

Подземные воды второго водоносного комплекса приурочены к отложениям кембрия и ордовика.

Большая часть рассматриваемой территории относится к участку распространения двух основных водоносных горизонтов –сочетание верхнего безнапорного ордовикского с нижним напорным кембро-ордовикским водоносными горизонтами.

Подземные воды относятся к категории незащищенных от поверхностного загрязнения, так как на территории нет региональных водоупоров, воды не глубокого залегания.

Инженерно-геологические условия

Тектоника

В геолого-структурном отношении рассматриваемая территория расположена на южном склоне Балтийского щита, перекрытого осадочным чехлом, и имеет трехъярусное строение: сверху располагаются четвертичные отложения разного генезиса, ниже располагаются девонские, ордовикские и кембрийские породы Русской плиты, лежащие на складчатом фундаменте, представленном породами архея и протерозоя. Кристаллический фундамент залегает на глубине 150-285 м и имеет общее погружение на юго-восток.

Погребенные структурные формы кристаллического основания находят прямое отражение в современном рельефе. Котловина Ладожского озера является грабеном, а линия его контура совпадает с разрывными нарушениями. Карельский и Онежско Ладожский перешеек являются горстами.

Синявинское городское поселение расположено в сейсмически спокойном районе. Сейсмическая активность района согласно СНиП II –7-81 менее 6 баллов (3-4 балла).

Геоморфология

Кировский район расположен в пределах 3-х геоморфологических районов: Приневской и Приладожской низменностей, Ордовикского плато.

Современный рельеф в общих чертах повторяет поверхность дочетвертичных отложений. Основные формы рельефа (плато, низины, древние долины) сформировались в доледниковое время. Их возникновение связано с различной сопротивляемостью горных пород денудационным процессам. Древний рельеф выражен двумя основными структурными формами – плато и предглинтовой низменностью, разделенными уступом – глинтом.

Структурно-денудационный рельеф выражен на большей части территории и представляет собой моноклинальную равнину. В геоморфологическом отношении территория Синявинского городского поселения занимает плато – довольно плоская равнина. По геологическому строению здесь выделяется древняя форма рельефа в основной своей части – ордовикское плато. Ордовикское плато характеризуется спокойным рельефом, небольшим колебанием отметок, с пологим наклоном поверхности от северной части (абс. отм. 50,00-58,00 м) к периферии.

По мере отступления ледника на ледниковой равнине сформировались отдельные моренные гряды и озы, а во внутреледниковых озерах отлагался материал, из которого образовались камы. Камовые массивы развиты в районе Синявино (высоты). Абс. отметки их 30,00-56,00 м. Массивы представляют собой пологосклонные возвышенности, местами террасированные и усложненные отдельными мелкими холмами или участками холмисто-котловинного рельефа. Вблизи таких массивов встречаются одиночные камы высотой 2,00-1,00 м.

Большую часть современного рельефа отведена озерно-ледниковой равнине, с абс. отметками от 10,00-14,00 мдо 50,00 м, с довольно плоской и однообразной поверхностью, участками сильно заболоченной.

Озерная равнина развита только вдоль береговой линии Ладожского озера на абс. отметках 4,00-14,00 м. и имеет плоскую, слабонаклоненную поверхность в сторону озера. Вдоль побережья Ладожского озера отдельными участками виде узкой полосы прослеживаются пляжи.

Геологическое строение и полезные ископаемые

Четвертичные отложения на исследуемой территории имеют повсеместное распространение. Мощность их колеблется от 7,00 м до 65,00 м, наибольшая мощность характерна для самой южной части, к которой приурочены Шапки- Кирсинские камы, здесь она составляет порядка 65,00 м. Здесь же прослеживается и понижение в дочетвертичном рельефе.

Четвертичные отложения представлены, в основном, горизонтом ледниковых (g III) отложений, прослеживающихся по всей территории, кроме камовых участков, где они размыты. Перекрыты ледниковые отложения флювиогляциальными (f III) и озерноледниковыми (lg III) отложениями, а так же современными техногенными (t IV), биогенными (b IV), аллювиальными (a IV) и озерными (l IV) отложениями. Подстилаются ледниковые отложения локально озерными (l III) отложениями, в основном, дочетвертичными кембрийскими (Є1), ордовикскими (О1 иО2) породами, а в южной частидевонскими (D2) породами.

Земельные ресурсы

По почвенно-географическому районированию Ленинградскую область принято относить к центральной таежно-лесной биоклиматической области.

Основная территория области входит в состав Прибалтийской провинции южнотаежной подзоны с преобладанием дерново-подзолистых слабогумусных почв.

На ее территории особо выделяются ордовикское плато с дерново-карбонатными почвами и Приильменский округ озерно-ледниковых равнин и округ Валдайской возвышенности. Все типы почв на карбонатных породах отличаются высоким естественным плодородием и наиболее пригодны для самого интенсивного сельскохозяйственного использования.

Зональными для Ленинградской области являются почвы подзолистого и подзолисто-глеевого типов, причем в северной части преобладают поверхностно-подзолистые почвы и маломощные подзолы, а в южной доминируют дерново-подзолистые. На территории водноледниковых равнин, сложенных мономинеральными, часто кварцевыми песками господствуют типичные подзолы с подзолистым и иллювиально-гумусовым, иллювиально-железистым горизонтами. Почвы характеризуются кислой реакцией среды, не насыщенностью основаниями, элювиально-иллювиальным распределением илистых фракций, оксидов кремнезема, железа, алюминия. Характерной особенностью подзолов является иллювиальная аккумуляция гумусовых соединений фульватного состава. Высокая фильтрационная способность песчаных отложений обеспечивает сквозное промачивание гравитационной воды и почвенных растворов в профиле почв и сбрасывание их в грунтовые воды.

# 2.4. Наличие на территории проектирования объектов, отнесенных к категориям по ГО

В соответствии с исходными данными и требованиями для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, выданных ГУ МЧС России по Ленинградской области, на территории проектирования объектов, отнесѐнных к категориям по ГО, нет.

# 2.5. Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территорий в военное и мирное время

На основании исходных данных и требований ГУ МЧС России по Ленинградской области на территории Синявинского городского поселения категорированные по ГО объекты отсутствуют.

Существующие здания Синявинского городского поселения не имеют помещений, соответствующих требованиям ЗС ГО. Зданий с подземными объемами в составе существующей застройки нет.

Заглубленные и полузаглубленные сооружения (автостоянки), которые могли бы быть рекомендованы для выполнения их как объектов двойного назначения (гараж-убежище класса А-IV), на территории деревни отсутствуют.

Пожаротушение на территории сельского поселения осуществляется за счет подземных резервуаров запаса воды и из гидрантов на водопроводной сети (схема водопровода тупиковая, что приводит к застою воды в сети и не способствует гарантированному водоснабжению при аварии на ней).

# 3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

# 3.1.  Характеристика территории расположения Синявинского городского поселения по опасности природных процессов и явлений.

Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений производился на основании действующих нормативно-правовых актов.

В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по Ленинградской области Синявинское городское поселение Кировского  муниципального района как и вся Ленинградская область подвержена следующим стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ): шквалистые ураганные ветры, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, ливневые дожди.

Метеорологическая характеристика территории расположения сельского поселения и сейсмичность района представлена в таблице 1.

Таблица – 1. Метеорологическая характеристика территории расположения сельского поселения и сейсмичность района

|  | Значения |
| --- | --- |
| Ветровая нагрузка | IV(район) |
| Снеговая нагрузка | IV(район) |
| Толщина стенки гололеда | I(район) не менее 3 мм |
| Сейсмичность района | не превышает 6 баллов |

Сейсмическая опасность

Согласно СП 14.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических повышенных районах») Синявинское городское поселение расположена в пределах зоны, характеризующейся сейсмической интенсивностью менее 6 баллов.

Снежные метели, сильные снегопады (снеговая нагрузка)

В соответствии с СП 20.133330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия») Синявинское городское поселение  расположена в IV районе по снеговым нагрузкам.

IV район по снеговым нагрузкам характеризуется весом снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, для площадок расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, Sg=2,4 кПа.

Сильные ветры (ветровая нагрузка)

На основании СП 20.133330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия») Синявинское городское поселение расположена в 4 районе по ветровым нагрузкам.

IV район по ветровой нагрузке характеризуется ветровым давлением W0=0,48 кПа.

Зона катастрофического затопления, подверженность территории подтоплениям

В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по Ленинградской области Синявинское городское поселение Кировского муниципального района не находится в зоне катастрофического затопления, территория проектирования не подвержена подтоплениям (см. Приложение 1).

Грозовая деятельность

В соответствии с картой районирования территорий по интенсивности грозовой деятельности (ПУЭ 7-е издание) район расположения сельского поселения характеризуется среднегодовой продолжительностью гроз – 10-20 часов.

Геологические процессы

На основании карты-схемы районирования по степени опасности развития экзогенных геологических процессов при хозяйственном освоении территории и строительстве район расположения Синявинского городского поселения относится к средней степени опасности (СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»).

Средняя степень опасности - Инженерно-геологические и гидрометеорологические условия сложные; значительно развитие опасных процессов из-за техногенных факторов. Комплексная инженерная защита (от 2—3 процессов)   необходима на ограниченной территории.

Лесные пожары

Оценка территории расположения Синявинского городского поселения по пожарной опасности лесов производится на основании действующих нормативно-правовых актов.

Леса классифицируются по классам природной пожарной опасности и классам пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды.

При высокой и чрезвычайной степени пожарной опасности леса в зависимости от условий погоды в районе расположения поселения, возможно возникновение условий, при которых будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения, транспортное сообщение.

Категория опасности природных процессов определяется на основании Приложения Б СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

Общая характеристика опасных природных процессов и явлений, проявление которых возможно на проектируемой территории, представлена в таблице2.

Таблица – 2 Общая характеристика опасных природных процессов и явлений, проявление которых возможно на проектируемой территории

|  | Наименование поражающего фактора природной ЧС | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка |
| Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка |
| Сильная метель |  | Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| Гололед | Гравитационный Динамический | Гололедная нагрузка Вибрация |
| Пожар ландшафтный, степной, лесной | Химический | Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

На основе анализа информации по степени опасности природных процессов на проектируемой территории, категория сложности природных условий (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий») оценивается как «средней сложности».

# 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Анализ территории на наличие источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера производился на основании действующих нормативно-правовых актов.

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни  и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по Ленинградской области на территории Синявинского городского поселения потенциально- опасные объекты, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций не расположены.

Вблизи территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области расположено пожаровзрывоопасный объект – Дубровская теплоэлектроцентраль № 8 им. С.М. Кирова – 5 класс опасности.

# 4.1.  Аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ.

На территории проектирования радиационно опасные объекты отсутствуют, близко расположенных радиационно опасных объектов нет.

Территория Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зону световой макскировки.

Размещение объектов, которые могут стать источниками радиоактивного загрязнения проектом не предусматривается.

# 4.2.  Аварии на пожаровзрывоопасных объектах.

Пожаровзрывоопасный объект – объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

На территории проектирования пожаровзрывоопасные объекты отсутствуют, близко расположенных пожаровзрывоопасных объектов нет.

Размещение объектов, которые могут стать источниками аварий на пожаровзрывоопаных объектах проектом не предусматривается.

Вблизи территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области расположено пожаровзрывоопасный объект – Дубровская теплоэлектроцентраль № 8 им. С.М. Кирова – 5 класс опасности.

# 4.3.  Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ.

На территории проектирования химически опасные объекты отсутствуют, близко расположенных химически опасных объектов нет.

Территория Синявинского городского поселения  не попадает в зону возможного химического заражения.

Размещение объектов, которые могут стать источниками химического заражения, проектом не предусматривается.

# 4.4.  Аварии с угрозой выброса аварийно химически опасных веществ.

На территории проектирования гидротехнические сооружения, аварии на которых могут стать причиной образования волн прорыва и зон катастрофического затопления, отсутствуют, близко расположенных гидротехнических сооружений нет.

Территория населенных пунктов Синявинского городского поселения  не попадает в зону возможного катастрофического затопления.

Размещение гидротехнических сооружений проектом не предусматривается.

# 4.5.  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и электроэнергетических системах в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами при достижении определенных критериев могут быть отнесены к чрезвычайным ситуациям.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения – аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более.

Аварии на электроэнергетических системах – аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более.

На территории Синявинского городского поселения Кировского района Ленинградской области коммунальные системы (существующие и проектируемые) включают тепло-, водо-, газо- и электроснабжение.

Водоснабжение и водоотведение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей Синявинского городского поселения является поверхностный водозабор города Кировска (город Кировск, ул. Северная, д. 8). Проектная производительность водопроводных очистных сооружений водозабора составляет 12500 куб.м/сутки. Вода из реки Нева забирается водоприемными оголовками по самотечным линиям диаметром 500 мм, поступает в насосную станцию I подъема (принадлежит ЗАО «Птицефабрика«Северная»), и далее подается по водоводу диаметром 500 мм на водоочистную станцию, где вода подвергается очистке и обеззараживанию до качества, соответствующего СанПиН.

На водозаборе имеются два резервуара чистой воды объемом 5000 м3 каждый и две водонапорные башни объемом 300 м3.

Из резервуаров вода насосом марки 200 Д90 или 1Д 200/90 (4шт. в резерве) подается по стальному водоводу Ду=400 мм с давлением 6-9 кгс/кв.см потребителям.

Обеспечение потребителей городского поселения (городской поселок Синявино (территория 1),  городской поселок Синявино (территория 2), птицефабрика «Северная»)  питьевой водой осуществляется посредством транзитного водовода, проложенного вдоль трассы М 18, и проходящего через все поселение с запада на  восток.

Схема водоснабжения потребителей городского поселения обусловлена почти полным отсутствием ресурсов подземных вод пригодных по качественным показателям для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Синявинского городского поселения.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 13,5 км. Из них протяженность уличной водопроводной сети - 12 км, протяженность сетей нуждающихся в замене - 6,5 км; протяженность внутриквартальной и внутридворовой сети - 1,5 км, протяженность сетей нуждающихся в замене - 1,0 км. Износ сетей составляет 90%.

Потребители на территории садоводств не имеют централизованных систем водоснабжения и обеспечиваются водой по средством индивидуальных колодцев.

Основными проблемами системы водоснабжения являются:

-высокий процент износа сетей (порядка 90 %);

-потери воды (порядка 50%) при ее транспортировке до потребителя, что характеризует техническое состояние водопроводной сети населенных пунктов;

-снижающееся качество воды в реке Нева из-за их загрязнения коммунальными сточными водами, стоками сельскохозяйственных предприятий, интенсивным судоходством.

На территории Синявинского городского поселения определены территории для размещения индивидуального, малоэтажного и среднеэтажного жилищного строительства, а также объектов общественно-деловой застройки в населенных пунктах городской поселок Синявино (территория 1) и  городской поселок Синявино (территория 2).

Централизованными системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), объекты общественно-деловой застройки, производственные предприятия и сельхозпредприятия на территории поселения.

Расчетные объемы водопотребления и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. Удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Норма расхода воды на пожаротушение на перспективу принята 2 пожара по 20 л/с каждый.

Спецпожаротушение отдельных объектов решается на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормами и правилами.

На территории населенных пунктов Синявинского городского поселения расположены индивидуальные  жилые дома усадебного типа, многоквартирные дома малоэтажные и среднеэтажные.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод потребителей малоэтажной, среднеэтажной, а также части усадебной застройки, осуществляется на очистные сооружения ОАО «Птицефабрика «Северная», располагаемые южнее городской поселок Синявино (территория 1). Сточные воды после очистки сбрасываются на рельеф.

Общая протяженность канализационных сетей - 5 км. Из них:
протяженность уличной канализационной сети - 4 км,
протяженность сетей нуждающихся в замене - 2 км,
протяженность внутриквартальной и внутридворовой сети -                         1км. Износ сетей составляет 85%.

Отвод сточных вод остальных потребителей, в том числе на территории садоводческих объединений, в городском поселении осуществляется децентрализовано (индивидуальные очистные сооружения, выгребные ямы).

В целом по городскому поселению наблюдаются предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ со сточными водами. Причины ненормативной очистки сточных вод:

- неполный охват потребителей городского поселка Синявино (территория 1) системой централизованного водоотведения;

- отсутствие в городском поселке Синявино (территория 2) централизованной системы водоотведения;

- наличие неконтролируемого сброса неочищенных дождевых и талых вод, в связи с отсутствием в населенных пунктах системы дождевой канализации и очистных сооружений поверхностного стока.

- особое внимание следует уделить устройству локальных очистных сооружений для кролиководческого комплексов.

-высокий процент амортизационного износа объектов канализации 80-90%.

Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Синявинского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу-отводу от газопровода «Серпухов – Ленинград», проходящему южнее территории городского поселения. Источником газоснабжения потребителей на территории поселения является ГРС «Кировск».

По территории поселения с востока на запад транзитом проходит магистральный газопровод на ГРС «Петрокрепость» и ГРС «Невская Дубровка».

Система газоснабжения потребителей городской поселок Синявино (территория 1) двухступенчатая по давлению. От ГРС природный газ подаётся в населенный пункт по межпоселковому газопроводу высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

В городском поселении частично газифицирован только городской поселок Синявино (территория 1).

Текущее газопотребление по городскому поселению составляет:

- Количество газифицированных многоквартирных и индивидуальных жилых домов – 15 (общее газопотребление на нужды отопления, ГВС и пищеприготовления составляет 810 м3/час);

- Количество газифицированных квартир – 345 (общее газопотребление на нужды пищеприготовления составляет 91 м3/час);

- На выработку тепловой энергии централизованными источниками теплоснабжения (котельными) расход газа - 1205 м3/час.

- На нужды промышленности расход газа составляет 685 м3/час.

Существующая централизованная система газоснабжения по городскому поселению работает стабильно и надежно.

В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов систем жизнеобеспечения.

Постановлением Администрации Ленинградской области от 04.10.2008 N 537 (ред. от 16.04.2012) утверждена долгосрочная областная целевая программа "Развитие городского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ленинградской области" на 2009 - 2012 годы"

Программа разработана для достижения следующих целей, задач и проведения мероприятий:

устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской
области;

повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий Ленинградской
области;

строительство и реконструкция в 2009 - 2012 годах 422,88 км сетей газоснабжения;

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство и реконструкцию сетей газоснабжения (межпоселковых газопроводов, распределительных газовых сетей и газопроводов, проложенных от уличной разводящей газовой сети до отключающих устройств, установленных на вводе в здания).

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

В соответствии  с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области, разработанной ОАО «Промгаз», на территории Синявинского городского поселения газифицируется городской поселок Синявино (территория 2).

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Теплоснабжение

В городском поселении функционирует несколько отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии потребителей малоэтажной застройки, а также объекты социально-бытового обслуживания населения в населенных пунктах. Котельные в большинстве своем работают на природном газе.  Кроме того, имеются ведомственные котельные, обеспечивающие тепловой энергией отдельные промышленные и сельскохозяйственные объекты.

Наиболее значимой является газовая котельная в городском поселке Синявино (территория 1), располагаемая по адресу: улица Кравченко, 10 а. Котельная обеспечивает тепловой энергией всю многоквартирную застройку, общественно-деловую застройку и несколько усадебных домов. Котельная автоматическая, оборудованная водогрейными котлами. Температурный график сети – 95-70ОС. Тепловые сети от новой котельной предусмотрены двухтрубными, циркуляционными, с подачей теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. Горячее водоснабжение потребителей предусмотрено по закрытой схеме.

Котельная находится на балансе ООО "Теплоэнергосбытовая компания".

Общая протяженность тепловых сетей на сегодняшний день составляет 4595 погонных метров.

Теплоснабжение усадебной жилой застройки осуществляется  от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Ленэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов городского поселения. По территории Синявинского городского поселения  проходят следующие ВЛ-110 кВ регионального значения:

- ВЛ-110 кВ Дубровская -9 (~2,5 км по территории МО Синявинское ГП);

- ВЛ-110 кВ Синявинская -З (~8 км по территории МО Синявинское ГП);

- ВЛ-110 кВ Синявинская -2( ~2 км по территории МО Синявинское ГП).

Распределительная сеть напряжением 10 кВ, питающая потребителей  городского поселка Синявино (территория 1) и городского поселка Синявино (территория 2), находится в ведении Кировских РЭС, а источник питания сети 10 кВ - подстанция     110/10 кВ № 390 «Северная ПТФ» принадлежит ОАО «Ленэнерго».

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Характеристика ПС и ТП находящихся на территории МУ Синявинское  городское поселение:

| № п/п | наименование подстанций, касс напряжения | Адрес, год ввода в эксплуатацию | количество трансформаторов, мощность | % загрузки трансформаторов (каждого) | % износа трансформаторов, техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТП-3690 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1997 г. | 2x630 кВА | 80% | 98% |
| 2 | ТП-3691 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1989 г, | 2x250 кВА | 80% | 96% |
| 3 | ТП-3692 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1988 г. | 2x250 кВА | 80% | 98% |
| 4 | ТП-3695 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1991 г. | 2x630 кВА | 80% | 93% |
| 5 | ТТ1-3697 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1993 г. | 2x400 кВА | 80% | 78% |
| № п/п | наименование подстанций, касс напряжения | Адрес, год ввода в эксплуатацию | количество трансформаторов, мощность | % загрузки трансформаторов (каждого) | % износа трансформаторов, техническое состояние |
| 6 | ТП-3550 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1997 г. | 1х100 кВА | 80% | 93% |
| 7 | ТП-3694 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1993 г. | 1x400 кВА | 80% | 93% |
| 8 | ТП-3696 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1996 г. | 1x400 кВА | 80% | 93% |
| 9 | ТП-3553 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1999 г. | 1x100 кВА | 80% | 93% |
| 10 | ТП-3579 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 2006 г. | 1x160 кВА | 80% | 93% |
| 11 | ТП-3580 10кВ | г. п. Синявино (территория 1), 1996 г. | 1x160 кВА | 80% | 93% |
| 13 | ТП-3668 10кВ | г. п. Синявино (территория 2), 1996г. | 1x630 кВА | 80% | 93% |
| 14 | ТП-3796 10кВ | г. п. Синявино (территория 2), 2003г | 1x250 кВА | 80% | 93% |
| 15 | ПС 110/10кВ №390 | г. п. Синявино (территория 1) | 2x10 МВА | 85% (в режиме N-1) | 85% |

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Сложившаяся схема распределительных электрических сетей 6-10кВ Кировского РЭС не всегда обеспечивает требуемый уровень надежности и качества электроснабжения существующих потребителей зоны и характеризуется: низкой пропускной способностью распределительных сетей 6-10 кВ и 0,38 кВ, связанной, в основном, со значительной протяженностью сетей 6-10 кВ и 0,38 кВ, наличием на магистралях ЛЭП 0,38-10 кВ проводов сечением ниже нормированных;

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения Синявинского городского поселения;

строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

# 4.6.  Аварии на транспорте.

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Транспортная сеть Кировского района представлена сооружениями и коммуникациями железнодорожного, автодорожного, речного и трубопроводного транспорта.

Транспортная инфраструктура обеспечивает стабильные внешние и внутренние связи района по основным направлениям, но имеет ряд существенных недостатков:

-слабо развита внутрирайонная дорожная сеть (внутрирайонное сообщение осуществляется в основном по автодорогам федерального значения, а также с использованием сети региональных автодорог);

-низкие технические характеристики дорожной сети.

Развитие транспортной инфраструктуры Кировского района связано с реализацией следующих мероприятий:

-уменьшением нагрузки на г. Санкт -Петербург в части транзитных перевозок грузов автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в части дальних внутриобластных перевозок посредством строительства новых дорог;

-повышением мощности и улучшением качества поперечных транспортных связей в пределах Ленинградской области и как следствие – кардинального улучшения транспортного обслуживания населения;

-уменьшением отрицательного воздействия транспорта на окружающую среду за счет вывода транзитного транспорта из населенных пунктов и границ особо охраняемых природных территорий;

-повышением безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах.

Транспортная сеть Синявинского городского поселения представлена сооружениями и коммуникациями автодорожного, речного и трубопроводного транспорта.

Транспортная инфраструктура обеспечивает стабильные внешние и внутренние связи поселения по основным направлениям, но имеет ряд существенных недостатков:

-слаборазвита внутрипоселенческая дорожная сеть (внутрирайонное сообщение осуществляется в основном по автодорогам федерального значения, а также с использованием сети региональных автодорог);

-низкие технические характеристики дорожной сети.

Схемой территориального планирования Кировского района планируется размещение федеральной автомобильной дороги общего пользования соединяющей федеральную автомобильную дорогу М18 Мурманское шоссе и А 120 «Кириши-Ярославль», часть трассы будет проходит в границах Синявинского городского поселения;

Схемой территориального планирования Кировского района планируется реконструкция  автомобильная дорога регионального значения Н-141 до достижения параметров федеральной автомобильной дороги, проходящей по территории Синявинского городского поселения.

Планируется Схемой территориального планирования Кировского района строительство автомобильная дорога общего пользования местного значения Кировского муниципального района соединяющая г. Кировск с населенными пунктами Кировского района, расположенными в его северной части и селом Шум.

Планируется Схемой территориального планирования Кировского района строительство железной дороги соединяющей г. Кировск с населенными пунктами Кировского района, расположенными в его северной части с городской поселок Мга и пст Назия и железнодорожными ветками, проходящими по территории Кировского района, в том числе Синявинского городского поселения:

− Санкт-Петербург (Ладожский вокзал) -Павлово-на-Неве – Горы – Мга;

− Санкт-Петербург (Московский вокзал) -Пелла – Горы – Мга;

− Мга – Апраксин -Назия – Жихарево – Войбокало – Новый Быт –Волхов- Вологодская область;

− Мга – Сологубовка – Малукса – Погостье -Кириши;

− Мга – Невдубстрой.

Автомобильный транспорт

Внешние транспортные связи Синявинского городского поселения осуществляются автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Е 105 «Кола», М18 «Мурманское шоссе», автомобильной дорогой регионального значения Н-141, автомобильными дорогами общего пользования регионального значения:

Шлиссельбург- Н.Шальдиха- Путилова- ст.Назия;

подъезд к городскому поселку Синявино (территория 1);

подъезд к Синявинским высотам от автодороги «Кола»;

подъезд к мемориалу «Синявинские высоты»;

подъезд к птицефабрике «Северная»;

подъезд к автодороги «Кола» от автодороги Шлиссельбург-Н.Шальдиха - ст. Назия.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке

опасных грузов

Через Синявинское городское поселение проходят автодороги, по которым перевозятся опасные грузы (ЛВЖ, ГЖ, АХОВ, СУГ).

Аварии с ЛВЖ, ГЖ, СУГ приводят к образованию 2 основных поражающих факторов: воздушная ударная волна, теплое излучение. При данном типе аварий возможно разрушение зданий и сооружений сельского поселения, возникновение пожаров, человеческие жертвы. Объемы разрушений и количество жертв зависят от места возникновения аварии и типа (количества) вещества, участвующего в аварии.

Возможные сценарии развития чрезвычайной ситуации при аварии, связанной с перевозкой ЛВЖ, ГЖ и СУГ автотранспортом:

- Разгерметизация АЦ с ЛВЖ (ГЖ)→образование зоны разлива ЛВЖ (ГЖ)→ горение разлившейся жидкости (при наличии источника зажигания)→термическое воздействие на здания, сооружения и население;

- Разгерметизация АЦ с ЛВЖ (ГЖ) → образование зоны разлива ЛВЖ (ГЖ) → образование облака с взрывоопасной концентрацией → взрыв ТВС при наличии источника зажигания, воздействие ударной волны, а также термическое воздействие на здания, сооружения и население;

- Разгерметизация АЦ с СУГ → образование облака с взрывоопасной концентрацией,  взрыв ГВС при наличии источника зажигания, воздействие ударной волны, а также термическое воздействие на здания, сооружения и население.

Аварии с АЦ, перевозящими АХОВ, приводят к проливу опасных химических веществ и образованию зон химического заражения.

Возможный сценарий развития чрезвычайной ситуации при аварии, связанной с перевозкой АХОВ автотранспортом:

  - Разгерметизация АЦ с АХОВ → пролив опасного химического вещества,  образование зоны химического заражения,  заражение окружающей природной среды (животных, растений), поражение населения (смертельное, пороговое).

  - Размеры зон поражения при авариях с АХОВ зависят от метеорологических условий и особенностей местности, типа и количества вещества, участвующего в аварии.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ

На территории Синявинского городского поселения размещен газопровод высокого давления.

Авария на трубопроводе – авария на трассе трубопровода, связанная с выбросом или выливом под давлением опасных химических или пожаровзрывоопасных веществ, приводящая к возникновению техногенной чрезвычайной ситуации.

Аварии на газопроводе высокого давления могут привести к образованию зон действия теплового излучения и зон действия избыточного давления.

Возможные сценарии развития чрезвычайной ситуации при аварии на газопроводе высокого давления:

  - Разгерметизация газопровода, образование облака с взрывоопасной концентрацией,  взрыв ГВС при наличии источника зажигания,  воздействие ударной волны, а также термическое воздействие на здания и сооружения, население;

  - Разгерметизация газопровода,  факельное горение при наличии источника зажигания,  термическое воздействие на здания и сооружения, население.

# 4.7 Обобщенный перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

Анализ территории на наличие источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера производился на основании действующих нормативно-правовых актов.

В перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, включались объекты коммунальных сетей.

Обобщенный перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, приведен в таблице 3.

Таблица – 3 Перечень объектов, аварии на которых могут стать причиной возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

| Объект (место возникновения) | Описание | Тип вещества | Поражающий фактор | Возможные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии на электроэнергетических системах: -ТП; -ВЛ. | Аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более. | - | Нарушение условий жизнеобеспечения населения | Часть жилой застройки остается без электроснабжения |
| Аварии на системах тепло- и водоснабжения | аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более. | - | Нарушение условий жизнеобеспечения населения | Часть жилой застройки остается без тепло- и водоснабжения |
| Аварии на системах газоснабжения населения: -газопроводы низкого давления; -газопроводы среднего давления; -ГРП; -котельные. | Горение газа Взрыв ГВС | Газ | Тепловое излучение Воздушная ударная волна | Пожары на территории; Разрушения разной степени тяжести; Человеческие жертвы |
| Аварии на автомобильном транспорте: Разгерметизация АЦ, перевозящей АХОВ, СУГ, ЛВЖ, ГЖ | Горение ЛВЖ, ГЖ Взрыв ТВС Горение СУГ Взрыв ГВС Пролив (выход) АХОВ | ЛВЖ ГЖ СУГ АХОВ | Тепловое излучение Воздушная ударная волна Химическое заражение | Пожары на территории; Разрушения разной степени тяжести; Человеческие жертвы Загрязнение окружающей природной среды; Заражение окружающей природной среды |

| Объект (место возникновения) | Описание | Тип вещества | Поражающий фактор | Возможные последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварии на трубопроводном транспорте: -газопровод высокого давления | Горение нефти Взрыв ТВС Горение газа Взрыв ГВС | Газ | Тепловое излучение Воздушная ударная волна | Пожары на территории; Разрушения разной степени тяжести; Человеческие жертвы Загрязнение окружающей |

# 4.8 Границы поражающего воздействия при авариях на коммунальных системах жизнеобеспечения

Границы зон поражающего воздействия при авариях на электроэнергетических системах (ПС, ТП, ВЛ) и системах тепло- и водоснабжения зависят от объемов отключения данных систем в жилых кварталах и продолжительности отключения. Критерием для отнесения данных аварий к ЧС является время аварийного отключения – на 1 сутки и более.

Границы зон поражающего воздействия при авариях на объектах газоснабжения населения (газопроводы среднего и малого давления, котельные, ГРП) не рассчитывались из-за большого разнообразия данных объектов и отсутствия точных данных, необходимых для расчета зон действия поражающих факторов.

На основе анализа справочных данных и результатов расчета аварий на аналогичных объектах границы зон воздействия поражающих факторов (тепловое излучение, воздушная ударная волна) на объектах газоснабжения населения могут составить от 5-10 м (аварии не выходят за пределы объекта) до 100-200 м.

# 4.9 Границы поражающего воздействия при авариях при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом

Зоны поражающего воздействия при авариях на автомобильном транспорте включают:

Зоны воздействия избыточного давления

Зоны воздействия теплового излучения;

Зоны возможного химического заражения.

Расчеты зон действия основных поражающих факторов при авариях на автомобильном транспорте производился для одной единицы автомобильного транспорта (АЦ) с максимальным объемом перевозки и для наиболее распространѐнных и опасных веществ.

Авария с хлором на автомобильном транспорте

Исходные данные

Наименование вещества: Хлор

Агрегатное состояние: Жидкость

Масса вещества, кг: 62120

Метеоусловия:

Скорость ветра, м/с: 1

Температура воздуха, °С: 15

Время суток: День

Инсоляция: Умеренная

Местность:

Тип местности: Ровная местность с высотой травы до 1 см

Тип подстилающей поверхности: Песок

Тип аварии: полное разрушение емкости

Время экспозиции, с: 600

Результаты расчета

Количество вещества, кг:

в первичном облаке - 19128,459

во вторичном облаке - 42991,541

Плотность вещества в выбросе, кг/м3

в первичном облаке - 7,013

во вторичном облаке - 3,575

Размер облака, м:

первичного - 8,67

вторичного - 11,82

Площадь пролива, м2 - 558,44

Время испарения ОХВ из пролива - 1 ч. 53 мин.

Протяженность зоны, м:

смертельного поражения - 2104

пороговых поражений - 7108

Авария с бензином на автомобильном транспорте

Расчет интенсивности теплового излучения и времени существования «Огненного шара»

Объем автоцистерны – 40 м3;

Степень заполнения емкости жидкой фазой – 0,8;

Масса горючих газов и (или) паров ЛВЖ, участвующих в аварии – 23680 кг;

Плотность жидкости – 740 кг/м3.

| Тип вещества | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Влияние поражающего фактора | Зона поражения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 1,4 | Без негативных последствий | 536,5 |
|  | 7 | Непереносимая боль через 20 сек. | 310,5 |
|  | 10,5 | Непереносимая боль через 3-5 сек. | 265,6 |
|  | 13,9 | Воспламенение древесины | 236,5 |

| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 100 | 75,7 |
| Тяжелое и смертельное поражение людей | 53 | 106 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 28 | 154,6 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 275 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 549 |

Авария с пропаном на автомобильном транспорте

Объем автоцистерны – 40 м3;

Степень заполнения емкости жидкой фазой – 0,8;

Масса горючих газов и (или) паров ЛВЖ, участвующих в аварии – 18624 кг;

Плотность жидкости – 582 кг/м3.

Расчет интенсивности теплового излучения и времени существования  «Огненного шара»

| Тип вещества | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Влияние поражающего фактора | Зона поражения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропан | 1,4 | Без негативных последствий | 499 |
|  | 7 | Непереносимая боль через 20 сек. | 288,4 |
|  | 10,5 | Непереносимая боль через 3-5 сек. | 246,6 |
|  | 13,9 | Воспламенение древесины | 219,7 |

| Степень поражения | Избыточное давление, кПа | Радиус зоны, м |
| --- | --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 100 | 70,3 |
| Тяжелое и смертельное поражение людей | 53 | 98,5 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 28 | 143,6 |
| Умеренные повреждения зданий | 12 | 255,5 |
| Нижний порог повреждения человека волной давления | 5 | 510 |

Пожаровзрывоопасные объекты

Границы зон воздействия поражающих факторов при авариях на пожаровзрывоопасных объектах не рассчитывались из-за большого разнообразия данных объектов и отсутствия точных данных, необходимых для расчета зон действия поражающих факторов.

На основе анализа справочных данных и результатов расчета аварий на аналогичных объектах границы зон воздействия поражающих факторов (тепловое излучение, воздушная ударная волна) могут составить от 80-150 м (аварии не выходят за пределы объекта) до 1000-1500 м.

Трубопроводный транспорт

Границы зон воздействия поражающих факторов при авариях на объектах трубопроводного транспорта  (газопровод высокого давления) не рассчитывались из-за отсутствия точных данных, необходимых для расчета зон действия поражающих факторов (объемы перекачки, профиль трассы трубопровода и т.д.).

На основе справочных данных и результатов расчета аварий на аналогичных объектах границы зон воздействия поражающих факторов (тепловое излучение, воздушная ударная волна, загрязнение местности и т.д.) могут составить от 50-150 м до 1000-1500 м.

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений (ГОСТ Р 22.0.04-95 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.04-95 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).

На территории проектирования биологически опасные объекты отсутствуют.

На территории Синявинского городского поселения эпидемии, эпизоотии (энзоотии), эпифитотии не отмечались.

Размещение объектов, представляющих биологическую угрозу (скотомогильники, ямы Беккари и др.) не предусматривается.

# 6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ.

В соответствии с Исходными данными и требованиями для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) ГУ МЧС России по Ленинградской области - территория Синявинского городского поселения  не находится в зоне возможных сильных разрушений, попадает в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и в зоне светомаскировки. Территория Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к группам территорий, категорированных по ГО, не отнесена. На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне (ГО) и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено

При анализе возможных последствий современных средств поражении, ЧС техногенного характера на функционирование поселения учитывались следующие положения:

1) Наиболее вероятные явления, по причине которых на объекте может возникнуть ЧС: стихийные бедствия, аварии техногенного характера и применение противником современных средств поражения.

2) Основные поражающие факторы источников ЧС, которые в различной степени могут влиять на функционирование территории: воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс при ядерных взрывах; избыточное давление при взрывах обычных боеприпасов.

3) При воздействии перечисленных поражающих факторов могут возникать вторичные поражающие факторы: пожары, взрывы, заражение ОВ и АХОВ местности и атмосферы. Вторичные поражающие факторы в ряде случаев могут оказать существенное влияние на функционирование территории.

4) Площадь зон поражения поражающими факторами в десятки и сотни раз превышает площади объектов. Это позволяет допустить, что все объекты территории подвергаются почти одновременному воздействию поражающих факторов, а параметры поражающих факторов считать одинаковыми на всей территории.

Результатом воздействия современных средств поражения на планируемой территории могут быть:

разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

радиоактивное заражение местности;

заражение местности отравляющими веществами;

пожары;

поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, систем связи.

# 7. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ЗАЩИТЕ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ И В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

# 7.1 Оповещение по сигналам ГО и ЧС

Проектом предусматривается развитие систем связи (телефонизации, радиофикации, телевидения).

Запланирована прокладка новых телефонных сетей, оборудования всех жилых домов сельского поселения телефонами, установка таксофонов на территории поселения, ввод для ряда абонентов сети связи ISDN, организация цифрового абонентского доступа, радиофикация застройки. В зданиях оборудуются вводы радиотрансляционной сети (внутридомовые абонентские сети проводного вещания).

В сельском поселении устанавливается система кабельного телевидения, обеспечивающая приём и просмотр, как минимум, до 12 телевизионных программ в метровом диапазоне.

При разработке технических решений, обеспечения устойчивости функционирования сетей кабельной и проводной связи, радиовещания, телевидения, системы централизованного оповещения по ГО и ЧС на стадии архитектурно-строительного проекта:

- предусмотреть возможность подачи сигналов оповещения с местного пульта управления, расположенного в дежурной службе администрации;

- определить порядок перехвата теле- радиопередающих центров и теле- радиостудий, расположенных и ведущих вещание на территории муниципального образования;

- обеспечить полное программное и аппаратное сопряжение с ТАСЦО ЛО при соблюдении технических условий на подключение к ТАСЦО ЛО, полученные в Государственном учреждении «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области» и в филиале ОАО «СЗТ».

С целью централизованного оповещения населения по сигналам ГО и ЧС проектом запланирована установка уличных громкоговорителей.

Порядок использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени отражен в Постановлении правительства Ленинградской области от 25.01.2001 № 6 "О территориальной системе централизованного оповещения гражданской обороны Ленинградской области"

# 7.2 Мероприятия по световой маскировке

Световая маскировка городского поселка Синявино (территория 1) и городского поселка Синявино (территория 2) и объектов, входящих в зону светомаскировки, должна предусмотрен в двух режимах: частичного и полного затемнения.

Подготовительные мероприятия, обеспечивающие осуществление светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного затемнения не должен нарушать нормальную деятельность жителей деревни.

Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен производиться не более чем за 16 ч.

Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.

# 7.3 Предложения по укрытию населения

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

В соответствии с Исходными данными и требованиями для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) ГУ МЧС России по Ленинградской области территория Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к группам территорий, категорированных по ГО, не отнесена. Объектов (организаций), категорированных по гражданской обороне (ГО) и продолжающих производственную деятельность в военный период в настоящее время не расположено и генеральным планом размещение таких объектов (организаций) не планируется и не предусматривается размещение убежищ для  защиты рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий, учреждений и организаций расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных населенных пунктов и объектов особой важности.

Генеральным планом для населения планируется размещение убежищ в районе планируемой жилой застройки в подвальных и цокольных этажах жилых домов и подвальном этаже планируемого образовательного учреждения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч.

# 7.4 Мероприятия по предупреждению ЧС, возникших в результате природных явлений в районе расположения Синявинского городского поселения.

В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС России по Ленинградской области Синявинское городское поселение Кировского муниципального района как и вся Ленинградская область подвержена следующим стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ): шквалистые ураганные ветры, сильные морозы, снегопады, крупный град, обледенение, гололед, ливневые дожди.

На данном этапе проектирования мероприятия по предупреждению ЧС, возникших в результате природных явлений в районе расположения деревни, заключаются в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Организация рельефа

Работы по организации рельефа должны обеспечить допустимые для движения транспорта и пешеходов уклоны и отвод поверхностных вод при рациональном балансе земляных работ.

В проекте предусмотрена выборочная вертикальная планировка территории под здания, дороги, спортивные площадки и стоянки автотранспорта.

До начала строительства необходимо произвести срезку растительного грунта слоем не менее 0,20 м для дальнейшего его использования на участках озеленения.

Организация поверхностного стока

На территории деревни в настоящее время полностью отсутствует организованный сток дождевых и талых вод.

Отведение поверхностного стока предусматривается в придорожные канавы.

Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения первого бассейна, равняется:

Wоч = 10hаΨmidF =10 х 7,5 х 0,49х 39,3= 1444м3

Объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения второго бассейна, равняется:

Wоч = 10hаΨmidF =10 х 7,5 х 0,49х 41,1= 1510 м3

Благоустройство береговой полосы реки и ручья

В соответствии с архитектурно- планировочным решением прибрежную территорию предлагается использовать для рекреационных целей, для чего предусматриваются следующие мероприятия:

-организация дорожно - тропиночной сети;

-расчистка прибрежной полосы от ила и мусора с частичным углублением мелководий;

-крепление береговых откосов, обеспечение их не размываемость;

-обеспечение санитарного состояния воды путем удаления растительности с заросших участков и запрет сброса неочищенных сточных вод;

Все мероприятия по благоустройству должны обеспечивать сохранение ландшафта, характерного рельефа и гидросистемы.

Благоустройство существующих водоемов

Архитектурно-планировочным решением в проекте предлагается сохранение существующих водоемов, для чего намечен ряд мероприятий по их благоустройству:

-расчистка от ила, мусора профилирование береговых полос, которые представляют интерес для эстетического восприятия;

-дноуглубление мелководий для исключения возможности выплода малярийного комара. Глубина воды в водоемах должна быть не менее 1,5 м;

-обеспечение санитарного состояния воды путем удаления растительности с заросших участков и запрета сброса в водоемы неочищенных сточных вод;

-обеспечение проточности;

-расчистка прилегающих к акватории территории от мусора;

-укрепление береговых откосов их не размываемость.

На последующих этапах проектирования при строительстве каждого конкретного здания предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок в соответствии с "СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 787).

защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложений и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области.

Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории. Конструкция кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в соответствии с "СП 20.13330.2011. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 787).

Защита от прямых ударов молнии и заносов высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

# 7.5 Мероприятия по предупреждению ЧС, возникших на объектах Синявинского городского поселения.

На территории Синявинского городского поселения  Кировского муниципального района пожаровзрывоопасные объекты отсутствуют, близко расположенных пожаровзрывоопасных объектов нет.

Размещение объектов, которые могут стать источниками аварий на пожаровзрывоопаных объектах проектом не предусматривается.

# 7.6 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

7.6.1 Сведения о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на проектируемой территории

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей Синявинского городского поселения является поверхностный водозабор города Кировска (город Кировск, ул. Северная, д. 8). Проектная производительность водопроводных очистных сооружений водозабора составляет 12500 куб.м/сутки. Вода из реки Нева забирается водоприемными оголовками по самотечным линиям диаметром 500 мм, поступает в насосную станцию I подъема (принадлежит ЗАО «Птицефабрика«Северная»), и далее подается по водоводу диаметром 500 мм на водоочистную станцию, где вода подвергается очистке и обеззараживанию до качества, соответствующего СанПиН.

На водозаборе имеются два резервуара чистой воды объемом 5000 м3 каждый и две водонапорные башни объемом 300 м3.

Из резервуаров вода насосом марки 200 Д90 или 1Д 200/90 (4шт. в резерве) подается по стальному водоводу Ду=400 мм с давлением 6-9 кгс/кв.см потребителям.

Обеспечение потребителей городского поселения (городской поселок Синявино (территория 1), городской поселок Синявино (территория 2), птицефабрика «Северная»)  питьевой водой осуществляется посредством транзитного водовода, проложенного вдоль трассы М 18, и проходящего через все поселение с запада на  восток.

Схема водоснабжения потребителей городского поселения обусловлена почти полным отсутствием ресурсов подземных вод пригодных по качественным показателям для хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Синявинского городского поселения.

Общая протяженность водопроводных сетей на территории поселения составляет 13,5 км. Из них протяженность уличной водопроводной сети - 12 км, протяженность сетей нуждающихся в замене - 6,5 км; протяженность внутриквартальной и внутридворовой сети - 1,5 км, протяженность сетей нуждающихся в замене - 1,0 км. Износ сетей составляет 90%.

Потребители на территории садоводств не имеют централизованных систем водоснабжения и обеспечиваются водой по средством индивидуальных колодцев.

Расчетные объемы водопотребления и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. Удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Норма расхода воды на пожаротушение на перспективу принята 2 пожара по 20 л/с каждый.

Спецпожаротушение отдельных объектов решается на последующих стадиях проектирования в соответствии с действующими нормами и правилами.

На рассматриваемой территории вся застройка преимущественно индивидуальная усадебная и малоэтажная.

Частный жилой сектор использует индивидуальные источники водоснабжения (колодцы, скважины), располагаемые у каждого конкретного потребителя.

Пожаротушение в районе капитальной застройки поселения осуществляется из гидрантов, остальной застройки – из подземных резервуаров.

7.6.2 Мероприятия, предусмотренные проектом по обеспечению пожарной безопасности на территории населенных пунктов Синявинского городского поселения.

Проектом предусмотрена развитая улично-дорожная сеть (УДС). Проектом предусматривается размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади. Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и возможности подъезда пожарных машин.

Планируемая УДС позволит обеспечить в случае ЧС возможность беспрепятственной эвакуации людей с территории деревни, а также возможность беспрепятственного ввода к деревни сил и средств ликвидации ЧС и их передвижения по территории.

Проектом планируются проезды для пожарных машин ко всем будущим зданиям и сооружениям сельского поселения. Покрытия и конструкции проездов рассчитаны для проезда пожарных автомобилей. Предусмотрены проезды пожарных автомобилей к пожарным гидрантам. Проезды для пожарных автомобилей не должны использоваться под стоянки автотранспорта.

1. Подъезд пожарных автомобилей обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям организаций по обслуживанию населения;

2) со всех сторон - к зданию детского дошкольного образовательного учреждения.

2. Предусмотрен подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям:

1) 2-х  этажным жилым домам и индивидуальным жилым домам коттеджного типа;

2) жилым домам с двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

3. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 метров.

4. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

5. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

6. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

7. В замкнутых и полузамкнутых дворах предусмотрены проезды для пожарных автомобилей.

8. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях предусмотрены  шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра.

9. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

10. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Для обеспечения устойчивого хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на рассматриваемой территории необходимо дополнительно к существующим проложить водопроводные сети d=150-300 мм кольцевого начертания по всем планируемым улицам и проездам в границах проекта. Противопожарное водоснабжение предусматривается от существующих и проектируемых водозаборов и искусственных водоемов.

1. Планируется строительство следующих источников наружного противопожарного водоснабжения:

1) наружные водопроводные сети (противопожарный водопровод объединен) с хозяйственно-питьевым с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен 15 л/с.

13. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант, на расстоянии не более 100 метров друг от друга.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности приняты в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008).

# 7.7 Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов инженерно-технического обеспечения населения.

7.7.1 Водоснабжение

- Размещение объектов водоснабжения осуществляется с целью обеспечения расчетных объемов расходы воды и бытовых стоков по территории в границах планируемой застройки  составляют – 413,6м3/сут.

Расчетные объемы расходы воды и бытовых стоков

| Наименование | Ед. измер. | Количество | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первая очередь |
| г. п. Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 3 | человек | 5 | 250 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| квартал № 4 | человек | 5 | 250 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| квартал № 5 (часть квартала) | человек | 5 | 250 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
| квартал № 6 (часть квартала) | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| квартал № 7 (часть квартала) | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.) |
| квартал № 5 (часть квартала) | человек | 319 | 250 | 41,5 | 38,3 | 79,8 | 79,8 |
| Итого по г. п. Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  | 84,5 | 84,5 |
| г. п. Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 13 | человек | 37 | 250 | 4,8 | 4,4 | 9,3 | 9,3 |
| квартал № 15 | человек | 12 | 250 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | 3,0 |
| квартал № 16 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 17 (часть квартала) | человек | 192 | 250 | 25,0 | 23,0 | 48,0 | 48,0 |
| квартал № 18 | человек | 14 | 250 | 1,8 | 1,7 | 3,5 | 3,5 |
| квартал № 19 | человек | 281 | 250 | 36,5 | 33,7 | 70,3 | 70,3 |
| квартал № 20 (часть квартала) | человек | 150 | 250 | 19,5 | 18,0 | 37,5 | 37,5 |
| квартал № 21 (часть квартала) | человек | 15 | 250 | 2,0 | 1,8 | 3,8 | 3,8 |
| квартал № 22 | человек | 17 | 250 | 2,2 | 2,0 | 4,3 | 4,3 |
| Итого по г. п. Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  | 184,8 | 184,8 |

| Наименование | Ед. измер. | Количество | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  | 53,9 | 53,9 |
| Всего на первую очередь | 323,1 | 323,1 |
| расчетный срок |
| г. п. Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 1 | человек | 18 | 250 | 2,3 | 2,2 | 4,5 | 4,5 |
| застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) |
| квартал № 1 (часть квартала) | человек | 70 | 250 | 9,1 | 8,4 | 17,5 | 17,5 |
| застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) |
| квартал № 1 | человек | 638 | 250 | 82,9 | 76,6 | 159,5 | 159,5 |
| квартал № 2 | человек | 638 | 250 | 82,9 | 76,6 | 159,5 | 159,5 |
| итого по г. п. Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  | 341,0 | 341,0 |
| г. п. Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 1 | человек | 33 | 250 | 4,3 | 4,0 | 8,3 | 8,3 |
| квартал № 2 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 3 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 4 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 5 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 11 | человек | 33 | 250 | 4,3 | 4,0 | 8,3 | 8,3 |
| квартал № 12 | человек | 33 | 250 | 4,3 | 4,0 | 8,3 | 8,3 |
| квартал № 14 | человек | 12 | 250 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | 3,0 |
| итого по г. п. Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  | 48,8 | 48,8 |
| Наименование | Ед. измер. | Количество | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  | 78,0 | 78,0 |
| Всего на расчетный срок | 467,7 | 467,7 |
| перспектива |
| г. п. Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 2 | человек | 18 | 250 | 2,3 | 2,2 | 4,5 | 4,5 |
| застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) |
| квартал № 3 | человек | 744 | 250 | 96,7 | 89,3 | 186,0 | 186,0 |
| квартал № 4(часть квартала) | человек | 213 | 250 | 27,7 | 25,6 | 53,3 | 53,3 |
| образовательное учреждение с дошкольным отделением и начальной школой на 250 мест | мест | 250 | 11,5 | 2 | 0,875 | 2,9 | 2,9 |
| итого по г. п. Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  | 246,6 | 246,6 |
| г. п. Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 6 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 7 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 8 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 9 | человек | 21 | 250 | 2,7 | 2,5 | 5,3 | 5,3 |
| квартал № 10 | человек | 57 | 250 | 7,4 | 6,8 | 14,3 | 14,3 |
| итого по г. п. Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  | 35,3 | 35,3 |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  | 56,4 | 56,4 |
| Всего на перспективу |  |  |  |  |  | 338,3 | 338,3 |

Для обеспечения водой потребителей в районах нового строительства городского поселения предусматривается:

2.Сохранение существующей схемы водоснабжения;

3. Строительство распределительных водопроводных сетей с кольцеванием с существующими сетями водоснабжения в  городском поселке Синявино (территория 1)   и городском поселке Синявино (территория 2).

4. Замена изношенных водопроводных сетей;

5. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

6. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

7. На всех промышленных предприятиях и животноводческих комплексах внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии сокращения водопотребления на единицу продукции.

8. Водоснабжение промышленных предприятий и животноводческих комплексов осуществляется из сети централизованного водоснабжения.

9. Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

10. Общая протяженность планируемых сетей водоснабжения в границах проектирования ориентировочно составит 26650 метров, в том числе:

Городской поселок Синявино (территория 1)   - 8227м.

Городской поселок Синявино (территория 2)   - 18423,6 м.

7.7.2 Водоотведение

Планируется изменение схемы отведения хозяйственно-бытовых сточных вод посредством направление стоков с территории городского поселка Синявино (территория 1)   и городского поселка Синявино (территория 2)  в планируемый коллектор и транспортировка их на планируемые очистные сооружения города Шлиссельбурга. На территории городского поселения для населенных пунктов городского поселка Синявино (территория 1)   и городского поселка Синявино (территория 2)принята централизованная схема водоотведения.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод с территории городского поселения предусмотрено через коллектор ООО «Водоканал птицефабрика «Синявинская». Трасса планируемого коллектора проходит с северо-востока на юго-запад через все городское поселение до поселка Приладожский.

Действующие канализационные очистные сооружения (КОС) с проектной мощностью 4500 кубометров в сутки построены в 1976 году, в 2002 году они были проданы градообразующим предприятием НССЗ коммерческой организации ООО «Эко-Нева», в 2008 году – ОСК «Шлиссельбург». С 2008 года КОС по договору находились на обслуживании ООО «Технотест», в апреле 2011 года перешли на обслуживание ООО «Вереск». По результатам проведенных санитарно-эпидемиологических исследований качество очистки сточных вод не соответствует требованиям водоемов рыбохозяйственного значения.

В связи с этим, администрациями Шлиссельбурга и Кировского района Ленинградской области совместно с комитетом по ЭК и ЖКХ правительства Ленинградской области было принято решение о проектировании и строительстве новых очистных сооружений в Шлиссельбурге. Администрацией МО Город Шлиссельбург выдано техническое задание на строительство комплекса новых очистных сооружений с полной биологической очисткой модульного типа и подводящими инженерными сетями производительностью 10000 кубометров в сутки. Для реализации проекта уже сделаны значимые шаги: выделен земельный участок для проведения изыскательских работ под строительство канализационного коллектора от новых КОС до выпуска в реку Неву; разработан проект строительства новых очистных сооружений биологической очистки модульного типа, в настоящее время  проект находится на повторной экспертизе. Стоимость проекта составляет 430 млн рублей в ценах 2009 года. Основными задачами являются завершение разработки проектно-сметной документации и привлечение финансирования строительных работ из федерального и областного бюджетов.

На территории садоводческих объединений принята децентрализованная схема водоотведения (локальные очистные сооружения, выгребные ямы), стоки запахиваются на дачных участках граждан. При устройстве автономной системы канализации в сельской местности, возможно, применять так называемую систему раздельного типа, в которой сточные воды бытовых отходов (называемые иначе «серыми водами») сбрасываются отдельно от фекальных сточных вод (называемых «черными водами»). При этом для хранения и утилизации «черных вод» служит выстроенный и оснащенный по всем санитарно-гигиеническим и строительным нормам выгреб, а «серые воды» поступают в упрощенную систему очистки сточных вод, состоящую из двухкамерного септика и фильтрующего колодца. Так как «серые» сточные воды обычно бывают намного чище «черных», то строительство распределительного колодца и сооружение поля подземной фильтрации при выполнении автономной системы канализации такого типа не требуются, что в конечном итоге уменьшает ее стоимость, несмотря на несколько усложненную систему канализации внутри самого дома (там проводятся, по сути, две раздельные канализационные линии). Такая схема сооружения канализационной системы удобна тем, что осевший на дне выгребной ямы твердый остаток можно в дальнейшем использовать в качестве удобрения.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод потребителей городского поселения предусматривается:

1. Изменение схемы отведения хозяйственно-бытовых сточных вод посредством направления стоков с территории городского поселка Синявино (территория 1)   и городского поселка Синявино (территория 2) в планируемый коллектор и транспортировка их на планируемые очистные сооружения города Шлиссельбурга.

- Размещение напорных и самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации  по планируемым улицам в жилой застройке  и основным проездам в городском поселке Синявино (территория 1)   и городском поселке Синявино (территория 2) и по улицам в жилой застройке  и основным проездам сохраняемой индивидуальной жилой застройки, не подключенной к централизованной системе водоотведения в городском поселке Синявино (территория 1)  и городском поселке Синявино (территория 2) до планируемого транзитного коллектора.

- Строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Обеспечение нормативной степени очистки и обеззараживания сточных вод перед выпуском на рельеф.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Общая протяженность планируемых сетей водоотведения в границах проектирования ориентировочно составит 26650 метров, в том числе:

Городской поселок Синявино (территория 1) - 8227 м.

Городской поселок Синявино (территория 2)    - 18423,6 м.

Длина транзитного коллектора (объекта местного значения Кировского муниципального района) прокладываемого по территории поселения – 14360 м.

7.7.3 Электроснабжение

Развитие систем электроснабжения решается в увязке с периодами нового строительства и реконструкции.

Для покрытия перспективных электрических нагрузок намечаемых потребителей в районах нового строительства городского поселения предусматривается:

- Реконструкция (с заменой трансформаторов) подстанции: ПС «390 Северная ПТФ».

- Строительство 6 ТП 10/0.4 кВ на территории городской поселок Синявино (территория 2), а также ВЛ 10 кВ до них соответственно.

- Строительство 4 ТП 10/0.4 кВ на территории городского поселка Синявино (территория 1), а также ВЛ 10 кВ до них соответственно.

- Реконструкция существующих ВЛ 10 кВ на территории городского поселения, а также ТП 10/0.4 кВ.

5. Размещение (по мере необходимости) ТП 10/0.4 кВ на застраиваемых территориях, а также строительство ВЛ 10 кВ (конкретное местоположение вышеуказанных объектов выбирается на следующих стадиях проектирования).

Для дальнейшего повышения надежности системы электроснабжения городского поселения необходимо:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и городского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Расчет потребляемой электрической мощности потребителей территории

планируемой застройки

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, Вт-жилье (кВт) | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| первая очередь |
| городской поселок Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 3 | м2 о. пл. | 800 | 21,8 | 17,4 | 1 | 17,4 | 0,96 | 18,2 |
| квартал № 4 | м2 о. пл. | 800 | 21,8 | 17,4 | 1 | 17,4 | 0,96 | 18,2 |
| квартал № 5 (часть квартала) | м2 о. пл. | 800 | 21,8 | 17,4 | 1 | 17,4 | 0,96 | 18,2 |
| квартал № 6 (часть квартала) | м2 о. пл. | 300 | 21,8 | 6,5 | 1 | 6,5 | 0,96 | 6,8 |
| квартал № 7 (часть квартала) | м2 о. пл. | 300 | 21,8 | 6,5 | 1 | 6,5 | 0,96 | 6,8 |
| застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.) |
| 5 (часть квартала) | м2 о. пл. | 16575 | 21,8 | 361,3 | 1 | 361,3 | 0,96 | 376,4 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  | 444,5 |
| городской поселок Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 13 | м2 о. пл. | 1240 | 21,8 | 27,0 | 1 | 27,0 | 0,96 | 28,2 |
| квартал № 15 | м2 о. пл. | 400 | 21,8 | 8,7 | 1 | 8,7 | 0,96 | 9,1 |
| квартал № 16 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |
| квартал № 17 (часть квартала) | м2 о. пл. | 6400 | 21,8 | 139,5 | 1 | 139,5 | 0,96 | 145,3 |
| квартал № 18 | м2 о. пл. | 475 | 21,8 | 10,4 | 1 | 10,4 | 0,96 | 10,8 |
| квартал № 19 | м2 о. пл. | 9360 | 21,8 | 204,0 | 1 | 204,0 | 0,96 | 212,6 |
| квартал № 20 (часть квартала) | м2 о. пл. | 5000 | 21,8 | 109,0 | 1 | 109,0 | 0,96 | 113,5 |

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, Вт-жилье (кВт) | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартал № 21 (часть квартала) | м2 о. пл. | 500 | 21,8 | 10,9 | 1 | 10,9 | 0,96 | 11,4 |
| квартал № 22 | м2 о. пл. | 550 | 21,8 | 12,0 | 1 | 12,0 | 0,96 | 12,5 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  | 559,2 |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  |  |  | 200,7 |
| Всего на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 1204,5 |
| расчетный срок |
| городской поселок Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 1 | м2 о. пл. | 600 | 21,8 | 13,1 | 1 | 13,1 | 0,96 | 13,6 |
| квартал № 8-18 | м2 о. пл. | 11000 | 21,8 | 240,17 | 1 | 240,17 | 0,96 | 249,3 |
| застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) |
| квартал № 1 (часть квартала) | м2 о. пл. | 4000 | 21,8 | 87,2 | 1 | 87,2 | 0,96 | 90,8 |
| застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) |
| квартал № 1 | м2 о. пл. | 33150 | 21,8 | 722,7 | 1 | 722,7 | 0,96 | 752,8 |
| квартал № 2 | м2 о. пл. | 33150 | 21,8 | 722,7 | 1 | 722,7 | 0,96 | 752,8 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  | 1859,3 |
| городской поселок Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 1 | м2 о. пл. | 1100 | 21,8 | 24,0 | 1 | 24,0 | 0,96 | 25,0 |
| квартал № 2 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |
| квартал № 3 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |
| квартал № 4 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, Вт-жилье (кВт) | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартал № 5 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |
| квартал № 11 | м2 о. пл. | 1100 | 21,8 | 24,0 | 1 | 24,0 | 0,96 | 25,0 |
| квартал № 12 | м2 о. пл. | 1100 | 21,8 | 24,0 | 1 | 24,0 | 0,96 | 25,0 |
| квартал № 14 | м2 о. пл. | 400 | 21,8 | 8,7 | 1 | 8,7 | 0,96 | 9,1 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  | 147,6 |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  |  |  | 351,5 |
| Всего на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 2358,5 |
| перспектива |
| городской поселок Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 2 | м2 о. пл. | 600 | 21,8 | 13,1 | 1 | 13,1 | 0,96 | 13,6 |
| застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) |
| квартал № 3 | м2 о. пл. | 38675 | 21,8 | 843,1 | 1 | 843,1 | 0,96 | 878,2 |
| квартал № 4(часть квартала) | м2 о. пл. | 11050 | 21,8 | 240,9 | 1 | 240,9 | 0,96 | 250,9 |
| образовательное учреждение с дошкольным отделением и начальной школой на 250 мест | мест | 250 | 0,25 | 62,5 | 0,8 | 50 | 0,95 | 52,6 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  | 1195,4 |
| городской поселок Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 6 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |

| Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, Вт-жилье (кВт) | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| квартал № 7 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |
| квартал № 8 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |
| квартал № 9 | м2 о. пл. | 700 | 21,8 | 15,3 | 1 | 15,3 | 0,96 | 15,9 |
| квартал № 10 | м2 о. пл. | 1900 | 21,8 | 41,4 | 1 | 41,4 | 0,96 | 43,1 |
| квартал № 22-28 | м2 о. пл. | 15000 | 21,8 | 326,8 | 1 | 326,8 | 0,96 | 340,3 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  | 446,96 |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  |  |  | 260,4 |
| Всего на перспективу |  |  |  |  |  |  |  | 1902,86 |

7.7.4 Теплоснабжение

Для обеспечения устойчивого функционирования ЖКК и обеспечения техногенной, технологической и эксплуатационной безопасности производства необходимо проведение комплекса специальных мероприятий, обеспечивающих модернизацию систем теплоснабжения в Синявинском городском поселении.

Проектом предлагаются основные направления развития системы теплоснабжения:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа осуществить  от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом планируемом здании.

- Обеспечение тепловой энергией планируемых потребителей многоквартирной застройки в городском посёлке Синявино (территория 1) предусматривается от существующей газовой котельной (улица Кравченко, дом 10 а), для этого данная котельная реконструируется с увеличением мощности.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Обеспечение тепловой энергии промышленной застройки предусмотрено от собственных котельных, располагаемых у каждого конкретного потребителя.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение тепловых потерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

- Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения на территории поселения с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- Планируемые объемы теплопотребления в районах нового строительства составят 5,867 Гкал/час.

Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой застройки

| Наименование | Количество зданий | Общая площадь, м2 | Строительный объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |
| первая очередь |
| городской поселок Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 3 | 8 | 800 | 2400 | 0,007 | ---- | 0,049 | 0,056 | 8,4 | 12,1 | 20,5 |
| квартал № 4 | 8 | 800 | 2400 | 0,007 | ---- | 0,049 | 0,056 | 8,4 | 12,1 | 20,5 |
| квартал № 5 (часть квартала) | 8 | 800 | 2400 | 0,007 | ---- | 0,049 | 0,056 | 8,4 | 12,1 | 20,5 |
| квартал № 6 (часть квартала) | 3 | 300 | 900 | 0,003 | ---- | 0,018 | 0,021 | 3,2 | 6,0 | 9,2 |
| квартал № 7 (часть квартала) | 3 | 300 | 900 | 0,003 | ---- | 0,018 | 0,021 | 3,2 | 6,0 | 9,2 |
| застройка жилой застройки средней этажности (5 эт.) |
| квартал № 5 (часть квартала) | 3 | 16575 | 49725 | 0,152 | ---- | 1,011 | 1,163 | 174,5 | 98,6 | 273,1 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  | 1,374 |  |  | 352,9 |
| городской поселок Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 13 | 12 | 1240 | 3720 | 0,011 | ---- | 0,076 | 0,087 | 13,1 | 16,3 | 29,4 |
| квартал № 15 | 4 | 400 | 1200 | 0,004 | ---- | 0,024 | 0,028 | 4,2 | 7,2 | 11,4 |
| квартал № 16 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 17 (часть квартала) | 64 | 6400 | 19200 | 0,059 | ---- | 0,391 | 0,449 | 67,4 | 53,4 | 120,8 |
| квартал № 18 | 5 | 475 | 1425 | 0,004 | ---- | 0,029 | 0,033 | 5,0 | 8,4 | 13,4 |
| квартал № 19 | 94 | 9360 | 28080 | 0,086 | ---- | 0,571 | 0,657 | 98,5 | 73,4 | 171,9 |
| квартал № 20 (часть квартала) | 50 | 5000 | 15000 | 0,046 | ---- | 0,305 | 0,351 | 52,6 | 45,1 | 97,7 |
| квартал № 21 (часть квартала) | 5 | 500 | 1500 | 0,005 | ---- | 0,031 | 0,035 | 5,3 | 8,4 | 13,7 |
| квартал № 22 | 6 | 550 | 1650 | 0,005 | ---- | 0,034 | 0,039 | 5,8 | 9,9 | 15,7 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  | 1,728 |  |  | 492,2 |

| Наименование | Кол-во зданий | Общ площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  |  | 0,620 |  |  | 169,0 |
| Всего на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 3,722 |  |  | 1014,1 |
| расчетный срок |
| городской поселок Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 1 | 6 | 600 | 1800 | 0,005 | ---- | 0,037 | 0,042 | 6,3 | 9,9 | 16,2 |
| квартал № 8-18 | 110 | 11000 | 33000 | 0,0917 | ---- | 0,6783 | 0,77 | 115,5 | 181,5 | 297 |
| застройка малоэтажными жилыми домами (2 эт.) |
| квартал № 1 (часть квартала) | 4 | 4000 | 12000 | 0,037 | ---- | 0,244 | 0,281 | 42,1 | 31,2 | 73,3 |
| застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) |
| квартал № 1 | 6 | 33150 | 99450 | 0,303 | ---- | 2,023 | 2,326 | 348,9 | 182,1 | 531,0 |
| квартал № 2 | 6 | 33150 | 99450 | 0,303 | ---- | 2,023 | 2,326 | 348,9 | 182,1 | 531,0 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  | 5,745 |  |  | 1448,5 |
| городской поселок Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 1 | 11 | 1100 | 3300 | 0,010 | ---- | 0,067 | 0,077 | 11,6 | 15,3 | 26,9 |
| квартал № 2 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 3 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 4 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 5 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 11 | 11 | 1100 | 3300 | 0,010 | ---- | 0,067 | 0,077 | 11,6 | 15,3 | 26,9 |
| квартал № 12 | 11 | 1100 | 3300 | 0,010 | ---- | 0,067 | 0,077 | 11,6 | 15,3 | 26,9 |
| квартал № 14 | 4 | 400 | 1200 | 0,004 | ---- | 0,024 | 0,028 | 4,2 | 7,2 | 11,4 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  | 0,456 |  |  | 165,1 |

| Наименование | Кол-во зданий | Общая площадь, м2 | Строит. объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  |  | 1,086 |  |  | 263,3 |
| Всего на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 7,287 |  |  | 1877 |
| перспектива |
| городской поселок Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 2 | 6 | 600 | 1800 | 0,005 | ---- | 0,037 | 0,042 | 6,3 | 9,9 | 16,2 |
| застройка многоквартирными среднеэтажными домами (5 эт.) |
| квартал № 3 | 7 | 38675 | 116025 | 0,354 | ---- | 2,360 | 2,714 | 407,1 | 208,5 | 615,6 |
| квартал № 4(часть квартала) | 2 | 11050 | 33150 | 0,101 | ---- | 0,674 | 0,775 | 116,3 | 72,6 | 188,9 |
| образовательное учреждение с дошкольным отделением и начальной школой на 250 мест | 1 | 2700 | 8100 | 0,002 | 0,033 | 0,118 | 0,153 | 22,9 | ---- | 22,9 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 1) |  |  |  |  |  |  | 3,684 |  |  | 843,6 |
| городской поселок Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| застройка индивидуальными жилыми домами коттеджного типа |
| квартал № 6 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 7 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 8 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 9 | 7 | 700 | 2100 | 0,006 | ---- | 0,043 | 0,049 | 7,4 | 10,9 | 18,3 |
| квартал № 10 | 19 | 1900 | 5700 | 0,017 | ---- | 0,116 | 0,133 | 20,0 | 22,3 | 42,3 |
| квартал № 22-28 | 150 | 15000 | 45000 | 0,134 | ---- | 0,916 | 1,05 | 157,9 | 176,05 | 333,95 |
| итого по городскому поселку Синявино (территория 2) |  |  |  |  |  |  | 1,380 |  |  | 449,35 |

| Наименование | Кол-во зданий | Общ площадь, м2 | Строит. объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая | Тепло | Пищепригот. | Общий |
| объекты обслуживания | 20 % от жилой застройки |  |  |  |  |  | 0,803 |  |  | 191,8 |
| Всего на перспективу |  |  |  |  |  |  | 5,867 |  |  | 1484,75 |

7.7.5 Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство».

Расчет потребности потребителей планируемой застройки в газе на коммунально-бытовые нужды выполнен в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» данные расчетов сведены в таблицу «Тепловые нагрузки и расход газа потребителей планируемой застройки» и общий расход газа составит:

На первую очередь  – 1014,1 м3/час.

На расчетный срок – 1877,0 м3/час.

На перспективу – 1484,75 м3/час.

В соответствии  с основными положениями схемы газоснабжения и газификации Ленинградской области, разработанной ОАО «Промгаз», на территории Синявинского городского поселения газифицируется городской поселок Синявино  (территория 1).

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по поселению предусматривается:

Строительство двух ГРП высокого давления, а также газопроводов высокого давления к ним, на территории городского поселка Синявино (территория 1).

Строительство уличных газопроводов низкого давления на территории городской поселок Синявино  (территория 1).

- Закольцовка планируемых газопроводов низкого давления с существующими  газопроводами на территории городской поселок

Синявино  (территория 1).

- Строительство двух ГРП высокого давления, а также газопроводов высокого давления к нему, на территории городского поселка Синявино (территория 2).

- Строительство уличных газопроводов низкого давления на территории городского поселка Синявино (территория 2).

- Газоснабжение потребителей промышленной застройки предусмотрено от существующих и планируемых газопроводов высокого давления, проложенных по границе участков промплощадок.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

11. Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

13. Общая протяженность планируемых сетей газоснабжения в границах проектирования ориентировочно при реализации сценария ускоренного развития составит 37160,00 метров, в том числе:

городской поселок Синявино (территория 1) - 18560,00 м.

городской поселок Синявино (территория 2) - 18600,00 м.

## 8. перечень основных документов, использованных для разработки раздела

Федеральные законы:

1.«Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. N 190-ФЗ.

2.«О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12.02.1998 г..

3.«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21.12.1994 г.

4.«О безопасности» от 05.03.1992 N 2446-1.

5.«О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994 г.

Постановления Правительства (Совета Министров) Российской Федерации:

6.«О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998 г. № 1115.

7. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 г №145.

8.Приказ МЧС России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Нормативно-технические документы:

9. ВСН ВК4-90 Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях.

10. ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий».

11. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

12. ГОСТ 12.1.010-76 Взрывобезопасность. Общие требования.

13. ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов.

14. ГОСТ Р 22.0.02-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие 01.01.2001 постановлением Госстандарта России от 31.03.2000, № 148-ст).

15. ГОСТ Р 22.0.05-94 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

16. ГОСТ Р 22.0.04-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

17. ГОСТ Р 22.0.10-96 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях.

18. МДС 11-16.2002 Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений.

19. НПБ 105-2003 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

20. ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 7-е издание, 2003.

21. РД 52.88.340-93 Порядок действий организаций и учреждений Росгидромета при возникновении опасных природных (гидрометеорологических и гелиогеофизических) явлений.

22. РД 34.03.350-98 Перечень помещений и зданий объектов РАО ЕЭС России.

23. СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

24. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений.

25. СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий.

26. СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

27. СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

28. СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

29. СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны.

30. СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

31. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

32. СП 20.133330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия).

33. СП 11-107-98 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций проектов строительства.

34. СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

35. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 №244).

ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение 1 | Исходные данные и требования ГУ МЧС России по Ленинградской области |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ООО «Институт «Регион Проект»» |
| Приложение 3 | Карта территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:2000 |

# Footnotes

"Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе" (принят ЗС ЛО 18.11.2004)

"Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кировский муниципальный район и муниципальных образований в его составе" (принят ЗС ЛО 18.11.2004)

Решение Совета депутатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 16 от 09.12.2005 с изменениями, внесенными решением Совета депутатов от «16» марта 2009 года № 9 « Об утверждении Устава муниципального образования Синявинское  городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области (новая редакция) (Зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 19 декабря 2005 года № RU 475091072005001

Доклад «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2010 году» опубликован в газете «Вести» от №№ 35 и 37 от 26.02.2011 г. и 02.03.2011 г.